Roman Sanojca

ul. Słoneczna 3, m. Ruda

05-311 Dębe Wielkie

NIP: 882-153-30-90

tel. 728 342 324

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, organizacji ruchu

PROJEKT

ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

na czas remontu zjazdu

z drogi powiatowej ul. Karczewskiej w m. Otwock .

Inwestor:

Miasto Otwock

ul. Armii Krajowej 5
                                              05-400  Otwock

Projektant:

inż. Roman Sanojca

ARS PROJEKT

inż. Roman Sanojca

Mińsk  Mazowiecki, czerwiec 2017r.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- umowa z Wykonawcą,

- akty prawne:

a.  	ustawa “Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (t.j. Dz. U.

z 2012 r . poz. 1137, 1448, z 2013 r . poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r . poz. 312, 486, 529.),

b.	rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                         	i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca     	2002r. (Dz.U.02. 170, 1393 t.j.) ,

c.  	rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków

zarządzania ruchem  na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarządzeniem z dnia 23 września 2003r. (Dz.U.03.177.1729 t.j.) ,

d. 	rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 		technicznych dla znaków i sygnałów drogowych  oraz urządzeń			        bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 		z dnia 3 lipca 2003r.(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003  t.j.).

2. CEL OPRACOWANIA.

W związku z remontem zjazdu z drogi powiatowej, ul. w m. Otwock, zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas prowadzenia robót.

3.  CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Droga powiatowa ul. Karczewska -  na odcinku objętym niniejszym opracowaniem jest drogą z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, jedno jezdniową, dwukierunkową, dwupasową, z chodnikiem po stronie zjazdu i zielenią oraz ścieżką pieszo rowerową po stronie przeciwnej. Szerokość jezdni wynosi 7,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku znajduje się w obszarze zabudowanym. Natężenie ruchu średnie.

4.  CHARAKTERYSTYKA ROBÓT.

Planowane roboty dotyczą prac związanych z remontem istniejącego zjazdu  zgodnie z planem sytuacyjnym.

Rodzaje robót:

a) roboty ziemne ,

b) wykonanie ławy z betonu pod krawężniki oraz ustawienie krawężników betonowych,

c) wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa kamiennego,

d) ułożenie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej,

e) roboty wykończeniowe.

5.  OPIS ORGANIZACJI RUCHU.

Roboty budowlane na projektowanym obszarze będą wykonywane bez zamknięcia ruchu kołowego.

Planowane roboty będą prowadzone częściowo na jezdni. W pierwszym etapie  zawężone zostanie do 1,5m przejście dla pieszych. W trakcie prowadzonych robót ruch pieszych odbywać się będzie wzdłuż wygrodzenia od strony jezdni. W drugim etapie na czas robót pas drogowy zostanie częściowo wygrodzony, jednostronnie zawężając jezdnię przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu wahadłowego. Pas jezdni udostępniony dla ruchu drogowego wynosi 6,5 m, zawężony pas jezdni wyniesie 3,0m.

W trakcie prowadzonych robót ruch pieszych odbywać się będzie utwardzonym ciągiem  o szerokości min. 1,5m (oznaczonym na mapie kolorem niebieskim).

Dla wygrodzenia  przewidziano następujące oznakowanie:

- czoło robót wygrodzono tablicą drogową U-3d i zaporą drogową U-20b, oraz znakami C-5,

- prowadzone roboty wzdłuż jezdni wygrodzono zaporą pojedynczą U-20a oraz zastosowano znaki U-21b jednostronne,

- zastosowano znaki ostrzegające A-12b/c, A-14 z tabliczką typu T   z napisem „40m”.

- zastosowano znaki C-5 „nakaz jazdy prosto”.

Szczegóły oznakowania pionowego przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym organizacji ruchu.

6. OGÓLNE ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKÓW.

Znaki ustawiane w ramach czasowej organizacji ruchu powinny być dobrze widoczne             w każdych warunkach i muszą spełniać następujące warunki:

- - grupa wielkości znaków – DUŻE (droga powiatowa);

- - dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaku należy zastosować znaki wykonane z materiałów odblaskowych - zaleca się użycie typu 2 odblaskowości,

- - dolna krawędź znaku umieszczonego na zaporze nie może znajdować się poniżej górnej krawędzi zapory.

- - słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm;

- - wysokość mocowania znaków:

- znaki należy umieszczać na wysokości 2,2 m mierząc od podstawy dolnej krawędzi znaku w miejscach wskazanych w projekcie (w obszarze zabudowanym na chodnikach lub poboczach przy występującym ruchu pieszym),

- - odległość krawędzi znaku od krawędzi jezdni (krawężnika):

- 0,5 m – drodze z poboczami gruntowymi;

- 0,5÷2,0 m – na ulicy z chodnikiem.

UWAGI:

- W czasie robót należy kontrolować stan techniczny tymczasowych znaków drogowych pionowych oraz zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, pozostałe zasady stosowania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego muszą być zgodne                      z załącznikami wymienionymi w punkcie 1.

- Podczas wykonywania robót związanych z budową zjazdu przewiduje się zagrożenie wystąpienia kolizji z istniejącym ruchem drogowym. Roboty budowlane na projektowanym obszarze będą wykonywane bez zamknięcia ruchu kołowego. Pomimo przewidzianych zabezpieczeń (odpowiednie oznakowanie robót oraz pracowników) występuje możliwość wypadków samochodowych oraz potrąceń ludzi. Największe zagrożenie przewiduje się                 w godzinach szczytu oraz przy złych warunkach atmosferycznych (mgła, deszcz).

Planowany termin:

- wprowadzenia  czasowej organizacji ruchu:     II kwartał  2017r.

- zakończenia robót i wprowadzenia  stałej organizacji ruchu:    IV kwartał  2017r.

7. OBJAŚNIENIA  SYMBOLI:

ARS PROJEKT

inż. Roman Sanojca